## Slide 1: ME 101 - 2. Hafta: Kuvvet, Moment ve Statik Denge
Denge Denklemleri: Toplam Fx = 0, Toplam Fy = 0, Toplam M = 0
Kuvvet (N): Hareket veya sekil degistirme etkisi
Moment (N.m): Kuvvet x Dik Uzaklik (M = F . d)

## Slide 2: Ankastre Kiris Egilme ve FEA Gerilme Analizi
Maksimum Egilme Momenti: M_max = F . L
Maksimum Cokme (Sehim): delta = (F . L^3) / (3 . E . I)
Emniyet Katsayisi: S = sigma_akma / sigma_max